# UNE ANTENNE  MULTIBANDES

Essais non concluants :aucun accord sur aucune bande (    c'est du jamais vu !) il y a un schmilblic quelque part, mais je suis pas tellement étonné , les dimensions self , valeur condo , longueur fil me semblaient bizarres et différentes sur mes 2 sources de référence ,j'aurais probablement du choisir la 2ème qui me semblait la plus réaliste ,mais j'ai voulu voir malgré tout .

1ère source : self 24 tours sur diam.28mm - condo  28Pf - Fil  12m -(trop beau)

2ème source : self 24 tours sur diam.75mm - condo 150Pf - Fil 13.5m -(plus réaliste)

J'ai essayé de jouer sur l'ecartement des spires,la valeur du condo,la longueur du fil...rien à faire !!Et puis sans analyseur ...galère pour savoir où est le problème.

Par prudence ,j'essaie pas la 2ème source ....pas motivé !

Bon..c'est pas perdu ...j'ai fait un balun à air 1:9  ...ça je sais que ça marche , bien sur j'ai essayé 10m et 12m de fil ...pas très bon .

13.5 m c'est pas parfait mais acceptable :

ROS : 7MHz : 1.7  -  14MHz : 1.5  -  27MHz : 1.4

## On peut encore affiner :

Je suis arrivé à ces résultats en jouant uniquement sur la longueur :

7MHz 40m : supérieur à 3   –   14MHz 20m : 1   –   18MHz 17m : 1

21MHz 15m : 1.3   –   24MHz 12m : 2   –   27MHz 11m : 2.2

Je voulais quelque chose accordé pour le 14 MHz ..c’est mieux que ma verticale du 11m , 4 point S-mètre de mieux .

De toute façon pas d’émission sur les bandes amateurs pour moi uniquement de l’écoute .