INSTALLER SON PYLONE

Coulage pleine fouille

beton dose a 300 kg/m3

gabarit en contre plaque (empreinte de la base du pylone)

prevoir pentes de 1% vers l'exterieur de la fondation

*Au dessus de 16 metres de hauteur on coule une section de 1.5m dans le beton (chaise).

L'installation

Le béton : La taille du socle dépend du pylône. Le constructeur vend toujours la

chaise avec le pylône, c'est le cube en métal qui se noie dans les fondations

avec les tiges filetées qui dépassent.

En plus il faut ferrailler le socle, en attachant des tiges filetés à la chaise

et entre elles. Le constructeur du pylône donnait une dimension de 180*180*90cm.

J'ai donc arrondi au dessus et coulé environ 4m3 de béton, il faut couler en une

seule fois pour que ce soit résistant, le mieux est de faire venir une toupie, ce ne

sera pas possible avec une petite bétonière.

Attention, il faut fixer la chaise fortement dans le trou, car même si elle est lourde,

quand vous coulez le béton à la toupie, celui pousse fortement tout ce qui

est dans le trou.

Les gaines :

Pour une question pratique et esthétique, il est conseillé d'enterrer les gaines

dans les fondations, et de les faire ressortir au pied du pylône, où vous mettrez

un coffret.

ATTENTION, pendant le coulage, cela va pousser très fort sur les gaines, elles

peuvent bouger, et soient rendues inutilisables car écrasées.